Załącznik nr 1

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.chor.J.Szymańskiego w Marianowie 18-421 Piątnica Poduchowna

(pieczęć zamawiającego) Marianowo , dnia 15.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1 Dostawa 6 monitorów interaktywnych o parametrach min: Technologia dotyku podczerwień Panel 86" LED Przekątna 86" Rozdzielczość panelu 3.840 x 2.160 Jasność 330 cd/m2 Czas reakcji 8 ms Kontrast 1200:1 Wyświetlane kolory 1,07 mld Kąt widzenia 178° / 178° Żywotność panelu 30.000 h Grubość wzmocnionej szyby 4 mm Rozdzielczość dotyku 32767 x 32767 punktów Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik Czas reakcji dotyku < 15 ms Połączenie z komputerem USB Wejścia wideo Composite (CVBS) Display Port HDMI (3x) VGA (D-Sub15) Wyjścia wideo HDMI Wejścia audio Mini jack 3.5 mm Wyjście audio Mini jack 3.5 mm Wbudowane głośniki 2x 12 W Wymiary monitora 1988 x 1178 x 100 Wymiary opakowania 2211 x 1370 x 280 mm Zadanie nr 2 Dostawa 6 drukarek o parametrach min: - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie - min. druk 22 str/min, rozdzielczość druku min 600 x 600 dpi - skanowanie min w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze - podajnik ADF Zadanie nr 3 Dostawa podnośnika 2.kolumnowego o parametrach min: Udźwig 3000 kg Wys. podnoszenia 1800 mm Min. wys. podnośnika 60 mm Zadanie nr 4 Dostawa kodu zwalniającego Auto Turn do terminala S10 Zadanie nr 5 Dostawa kodu zwalniającego TC BASIC do terminala S10 Zadanie nr 6 Kod zwalniający TC Geo zarządzanie zleceniami do terminala S10 Zadanie nr 7 Kod zwalniający TC SC zarządzanie zleceniami – kontrola sekcji maszyny ISO BUS do terminal S 10 Zadanie nr 8 Dostawa brony zębatej o parametrach min: 5 polowa, składana mechanicznie Szerokość robocza min 5,0 m Długość zęba min 12 cm Zadanie nr 9 Dostawa kultywatora o parametrach min: − szerokość robocza – max 3,5 m − ilość zębów – min 18 − liczba rzędów zębów – min 3 − rodzaj zębów – sprężynowy średni − zapotrzebowanie mocy – max. 75 kW Zadanie nr 10 Dostawa brony talerzowej o parametrach min: - szerokość robocza 3,0 - 3,5 m − średnica talerzy minimum 500 mm − liczba talerzy powyżej 25 − prędkość robocza 7-10 km/h − wydajność powyżej 2 ha/h − zapotrzebowanie mocy poniżej 120 KM Zadanie nr 11 Dostawa siewnika uniwersalnego o parametrach min: Szerokość robocza minimum 2,5 [m] Typ, ilość redlić stopkowe min. 24 Pojemność skrzyni nasiennej min. 550[dmł] Zapotrzebowanie mocy 55 -65[kW} − układ zamykania ścieżek technologicznych − przerzutnik znaczników − redlice stopkowe − zagarniacz uniwersalny − spulchniacze śladów przejazdowych Zadanie nr 12 Dostawa ładowacza czołowego o parametrach min: ładowacz musi być kompatybilny z zamontowaną na ciągniku claas Arion 420 konsola wyposażoną w system sterowania flex pilot, szybkozłącze hydrauliki i elektryki MACH, ładowacz w kolorze ciągnika Udźwig nominalny min 2000 kg wysokość podnoszenia – nie mniej niż 3 m wysokość wyładunku nie mniej niż 2,8 m głębokość czerpania min 15 cm osprzęt: − czerpak uniwersalny poj. min, 700 dm3 − czerpak do materiałów sypkich poj. min 900 dm3 − widły do palet − widły do obornika szer. min 1,4 m − chwytak do kiszonki "KROKODYL" szer. min 1,4 m − chwytak do bel słomy na jednen siłownik Zadanie nr 13 Dostawa testera diagnostycznego Navigator TXTs z oprogramowaniem TRUCK, CAR i AGRI z wyposażeniem: - zestaw przewodów TRUCK - zestaw przewodów do samochodów europejskich - zestaw przewodów AGRI Zadanie nr 14 Dostawa wyważarki do kół o parametrach min: Średnica felg: 10" - 26" Szerokość felgi: Max. 15" Maksymalna średnica koła: 800 mm Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 1150 x 1150 x 1400 Maksymalny ciężar koła: 65 kg Pamięć operatorów: 3 operatorów Czas pomiaru: 6s Syntezator mowy: TAK Pozycjoner niewyważenia: Automatyczny obrót i zblokowanie koła Min. próg niewyważeń: 1g Blokada wału: Sterowana komputerowo Program ukryty ciężarek: SPLIT (dostosowanie ciężarka do ilości ramion) Program Auto-ALU: Program Smart Alu Automatyczne wprowadzanie danych: odległość i średnica Programy do felg ALU: 9 Wyświetlacz: LCD 19" Prędkość obrotowa: 150 - 200 obr/min Zasilanie: 230V 50Hz Dodatkowe funkcje: Smart ALU Autokalibracja Optymalizacja Zadanie nr 15 Dostawa montażownicy do kół o parametrach min: Typ: automat Zasilanie: 3 fazowe (400V) Prędkość obrotowa stołu: I bieg: 6 obr./min., II bieg: 12 obr./min. Moc zbijaka: 2500 kg Zadanie nr16 Dostawa bezstopniowej giętarki do rur i profili o parametrach min: minimalna średnica gięcia - 80 mm maksymalna średnica gięcia - 320 mm maksymalna średnica rury - 60 mm moc silnika - 2,2 kw waga - 280 kg długość - 850 mm szerokość - 750 mm wysokość - 1200 mm Zadanie nr 17 Dostawa 3 stołów spawalniczych 2000 mm z wentylatorem o parametrach min: szerokość 2000mm wyposażony w wentylator 1,5 kW; 400V; 3000m3/h. Informacje techniczne Specjalna szuflada na pyły umożliwia łatwe czyszczenie stołu. Powietrze jest odciągane od dołu, przez ruszt. Wymiary całego stołu: szer.: 2000mm, głęb.: 800mm, wys.: 850mm. Wentylator: 3.000 mł/h; 1,5 kW; 3 x 400 V; 50 Hz Zadanie nr 18 Dostawa półautomatu spawalniczego o parametrach min: wyświetlacze prądu i napięcia spawania (w PDE 50 jako opcja) funkcje 2/4 takt, regulacja długości wolnego końca drutu obniżona półka na butlę; regulacja prędkości dojazdowej (dla PDE 51) spełnia normy IEC974-1, ROHS i CE. Zasilanie – 400V Znamionowy prąd wyjściowy / cykl pracy - 420 A / 40 % Zakres prąd – 40 - 420 A Waga – 154 k źródło prądu MAGSTER 450 uchwyt spawalniczy LincGun przewód zasilający wąż do podłączenia gazu osłonowego przewód masowy Zadanie nr 19 Dostawa stołu spawalniczego 2400x1200 z zestawem 28 narzędzi o parametrach min: Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm; 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 mm w najwyższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, ; Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym,; Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu; dodatkowym żeberkom poprzecznym; Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm; Drobna skala z podziałką milimetrową, ; Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y; Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej; Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży.Zestaw zawiera: Kątownik 175x175x50 mm (otwór / slot) 4 szt. Kątownik / mały 175x75x50 mm, skala obustronna 2 szt. Kątownik prawy 300x275 mm 2 szt. Kątownik lewy 300x275 2 szt. Kątownik 275x175x50 mm 2 szt. Uniwersalna belka mocująca / duża 225x50x25 mm 2 szt. Uniwersalna belka mocująca L 500 - 500x100x25 mm 4 szt. Uniwersalna belka mocująca L 300 - 300x50x25 mm 4 szt. Dysk lokujący śr. 100 - wymiar kątownika 25-75 mm, bezstopniowy 2 szt. Przesuwany stoper - 150x50x25 mm, skala obustronna 4 szt. Trzpień PC / krótki - śr. 28-0,02, SW 14, zakres graniczny mocowania 41-47, 25/200 kN 20 szt. Trzpień lokacyjny śr. 28 / 40x74 mm 10 szt. Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 150 mm z śrubą mocującą 2 szt. Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 200 mm z śrubą mocującą 2 szt. Uchwyt zaciskowy 180 ze śrubą mocującą - rura pionowa 220 mm 4 szt. Uchwyt zaciskowy 180 ze śrubą mocującą - rura pionowa 350 mm 4 szt. Uchwyt zaciskowy 90 - rura pionowa 260 mm 2 szt. Zadanie nr 20 Dostawa przecinarki taśmowej do metali o parametrach min: Prędkości taśmy [m/min] 34, 41, 59, 98 Prędkość posuwu [m/min] 0-50 (posuw bezstopniowy) Regulacja opadania ramienia bezstopniowa - siłownik hydrauliczny Wysokość bazy imadła [mm] 600 Zadanie nr 21 Dostawa Ostrzałka - szlifierka narzędziowej o parametrach min: max średnica obrabianego elementu 175 mm rozstaw kłów 320 mm wielkość stołu 535 mm x 130 mm przesuwanie wzdłużne stołu 320 mm przesuwanie poprzeczne stołu 170 mm głowica do szlifowania odchylana pionowo - 40° do +40° głowica do szlifowania odchylana poziomo - 50° do +50° obroty głowicy do szlifowania 2800 obr./min Zadanie nr 22 Dostawa tokarki uniwersalnej do metalu o parametrach min: nad łożem 660 mm średnica obrotu nad wgłębieniem 900 mm średnica obrotu nad saniami poprzecznymi 460 mm szerokość łoża 400 mm otwór wrzeciona 105 mm Zadanie nr 23 Dostawa Tokarki uniwersalej o parametrach min: rozstaw kłów - 1500 mm wysokość kłów - 230 mm średnica obrotu nad łożem - 460 mm średnica obrotu nad wgłębieniem - 690 mm średnica obrotu nad saniami łoża - 274 mm szerokość łoża - 300 mm przelot wrzeciona - 80 mm Zadanie 24 Dostawa Tokarki uniwersalnej o parametrach min: średnica toczenia nad łożem - 360 mm średnica toczenia nad suportem - 224 mm średnica toczenia po wyjęciu mostka - 500 mm rozstaw kłów - 1000 mm łoże - hartowane indukcyjnie wysokość łoża - 294 mm szerokość łoża - 186 mm średnica przelotu wrzeciona - 38 mm końcówka wrzeciona - d1-4 zakres obrotów wrzeciona - 70 - 2000 obr/min liczba biegów - 16 Zadanie nr 25 Dostawa szlifierki do płaszczyzn o parametrach min: Rozmiar stołu magnetycznego [mm] - 300 x 1000 Maksymalne obciążenie stołu - 470 Wymiary ściernicy (dł. x szer. x gr.) [mm] - 350 x 40 x 127 Maksymalna odległość osi wrzeciona od stołu [mm] - 575 Prędkość hydraulicznego przesuwu stołu [m/min] - 3 - 27 Maksymalny przesuw wzdłużny stołu [mm] - 1100 Maksymalny przesuw poprzeczny stołu (przesuw wrzeciona) [mm] - 350 Posuw poprzeczny automatyczny (posuw wrzeciona) [mm] - 3 - 30 Podziałka skali na osi Z [mm] - 0,005 Posuw pionowy przyspieszony [mm/min] - 400 Zadanie nr 26 Dostawa frezarki uniwersalnej o parametrach min: wymiary stołu - 1600x360 mm max. przesuw stołu (x/y/z) - 1300x300x420 mm rowki teowe stołu (ilość/szerokość/odległość) - 3 /14 mm/95 mm max. kąt wychylenia stołu - ±35° prędkość posuwu stołu - x/y: 25~800 mm/min , z: 8-267 mm/min końcówka wrzeciona (pionowego/poziomego) - 7:24 iso 50 / 7:24 iso 50 odległość od środka stołu do powierzchni kolumny - 230-530 mm odległość wrzeciona od powierzchni stołu - 0-420 mm odległość od pionowej płaszczyzny czołowej wrzeciona do powierzchni stołu - 150-570 mm Zadanie 27 Dostawa plotera plazmowego o parametrach min: Zakres pracy w osi X: 2000mm Zakres pracy w osi Y: 4000mm Zakres osi Y: 150 mm Grubość cięcia gazami: 0-120mm (plazmą w zależności od mocy plazmy) Prędkość cięcia: 0-4000 mm/min Zasilanie: 230V Oddzielny pulpit sterujący Silniki krokowe wysokiej jakości Profesjonalny system sterowania i programowania Komputer sterujący w zestawie + USB Końcówki palnika gazowego głowicy w zestawie Napięciowy regulator wysokości THC Czujnik detekcji materiału Mieszacz gazów Port USB i pamięć wewnętrzną i zewnętrzną Szkolenie z obsługi maszyny W zestawie oprogramowanie FASTCAM po polsku- proste do projektowania i generowania G kodów G-code, HPGL, CAD, PLT MAKRO – biblioteka standardowych kształtów geometrycznych. Pozwala to na tworzenie figur bez konieczności rysowania. NESTING – automatycznemu rozkładaniu elementów na arkuszu DEMO - Pokazuje cykl (ścieżkę) pracy bez załączania źródła plazmy lub tlenu Zadanie 28 Dostawa piły formatowej o parametrach min: Moc silnika głównej piły 5,5 kW Moc silnika podcinacza 0,94 kW Typ silników: S1 (do pracy ciągłej) Wózek boczny o konstrukcji wielokomorowej i szerokości 420 mm wykonany z aluminium anodowego Prowadnica z prętami ze stali hartowanej Standardowa szerokość cięcia 1525 mm Napięcie trójfazowe 230 - 400 V Napięcie jednofazowe 230 V Masa 1050 kg Wymiary stołu do cięcia mm 1420 x 650 Wymiary stołu przesuwnego 3200 mm Wymiary przedłużenia stołu po prawej stronie mm 1100 x 450 Wymiaru stołu piły 885 x 700 mm Zadanie nr 29 Dostawa piły taśmowej o parametrach min: nie / max szer. cięcia 550mm max szer. cięcia przy ograniczniku wzdłużnym 520mm wys. cięcia przy 90° 370mm - wymiary stołu 633x485mm - odchylanie - 0° do +45° - wys. cięcia 900 mm dł. brzeszczotu piły 4230 mm szer. brzeszczotu piły 10-35 mm śr. rolek 570 mm moc silnika S1 (100%) / S6 2,5kW/3,5kW przyłącze odciągu 100 mm napięcie 230 V / 400 V waga netto ok. 250 kg Zadanie nr 30 Dostawa strugarko-grubościówki o parametrach min: Strugarka Szerokość strugania 410 mm Długość całkowita stołu strugarki 2000 mm Średnica wrzeciona 90 mm Wał spiralny Wymiary noży 410 x 25 x 3 mm Obroty / min. 5500 Długość prowadzenia strugarki 1350 mm Wysokość prowadzenia strugarki 200 mm Nachylenie strugarki 90° - 45° Max zbieranie 4 mm Moc silnika 5 ps/hp Grubościówka Wymiary stołu 860 x 410 mm Max. wysokość obrabianego elementu 250 mm Średnica rolek 40 mm Prędkość posuwu 6 m/min Zadanie nr 31 Dostawa okleiniarki o parametrach min: Prędkość posuwu - 0-10 m/min Ilość rolek - 3 szt. Wymiary blatu - 1000 x 725 mm Waga - 280 kg Grubość obrabianego materiału - 10 - 40 mm Grubość laminatu - 0,3 - 3 mm Minimalny promień - 20 mm Moc grzewcza - 2,2 kW Moc silnika posuwu - 0,37 kW Ciśnienie - 8 - 10 bar Zadanie nr 32 Dostawa Frezarki dolnowrzecionowej o parametrach min: napięcie 400 V waga TS 560 kg moc silnika 7,5 PS wymiary stołu 1200 x 705 mm wysokość stołu 930 mm średnice wymiennego wrzeciona 30 / 40 / 50 mm 1" 1/4 długość wrzeciona 180 mm regulacja wysokości 205 mm ilość obrotów na minute 3000/4500/6000/7000/10000 max średnica i wysokośc stołu 320 x 95 mm wymiary ruchomego stołu 760 x 500 mm regulacja wysokości stołu 1050 mm średnica króćca odciągowego 120 mm Zadanie nr 33 Dostawa szlifierki długotaśmowej o parametrach min: długość szlifowania 2500 mm wymiar stołu 2500 x 820 mm podnoszenie stołu 600 mm głębokość otworu 600 mm długość otworu 210 mm średnica rolek 240 mm ustaw. wys. stołu elektryczne zintegrowany odciąg na osobnym silniku 2 prędkości szlifowania 18/36 m/sek obroty prawo/lewo wymiary taśmy 150 x 7200 mm przesuw blatu 700 mm silnik 2,4/3,0 kW / 400 V króciec odciągowy 2 x 120 mm wymiary długość= 4200,szerokość= 1600,wysokość= 1500 mm waga Min 500 kg Zadanie nr 34 Dostawa Tokarki o parametrach min: Posuw automatyczny TAK Maksymalna długość toczenia 1200 mm Wysokość środka 1100 mm Wysokość kłów nad prowadnicami 215 mm Maks. Ø toczenia nad prowadnicami 450 mm Maks. Ø toczenia przy kopiowaniu 215 mm Maks. Ø toczenia nad suportem 215 mm Maks. głębokość zespołu kopiującego 16 mm Maks. długość zespołu kopiującego 1200 mm Wzornik, maks. średnica 150 mm Wzornik, maks. długość 1200 mm Końcówka wrzeciona: gwint zewnętrzny M33x3.5 Końcówka wrzeciona: stożek Ø14.9 / MK2 Konik: przesuw pinoli 140 Konik: stożek pinoli MK2 Prędkość wrzeciona, min-1 500 / 1000 / 2000 / 2800 Moc głównego silnika 1,1 kW Waga 395 kg Zadanie nr 35 Dostawa posuwu o parametrach min: Prędkości 2.9/4.5/5.8/7.5/9/11.5/15/23 M/min Rolki posuwu 4 szt. Średnica rolki 120 mm Szerokość rolki 60 mm Ugięcie sprężyny rolki 20 mm Moc silnika 0,75 KW (1,0 PS) Napięcie 400 V / 50 Hz Waga 61 kg Zadanie nr 36 Dostawa wiertarko dłutarki o parametrach min: Moc silnika 2,2 kW Wymiary blatów stołu 600 x 300 mm Ruch poziomy 180 mm Max. głębokość wiercenia 150 mm Pionowy ruch głowicy 145 mm Uchwyt wiertarski 16 mm Prędkość obrotowa 3000 obr./min Waga netto 150 kg Zadanie nr 37 Dostawa odciągu do trocin o parametrach min: Odciąg do trocin ABS 2480 Plus Wydajność odsysania - 2500 m3/h Powierzchnia filtra - 4,4 m2 Złącze układu odsysania - 1 x 130 / 2 x 100 mm Pojemność zbiornika na wióry - 200 l Moc silnika - 1,5 kW Napięcie zasilania - 400 V Waga - 56 kg Zadanie nr 38 Dostawa pilarki ukośnej o parametrach min: Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min): 3400 Kolor: Srebrno-czarny Średnica piły [mm]: 260 Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min]: 3400 Moc znamionowa [W]: 1600 Zadanie nr 39 Dostawa szlifierki o parametrach min: Przyłącze do odsysania pyłu Ø - 27 mm Pobór mocy - 720 W Prędkość obrotowa, ruch ROTEX - 320 - 660 min⁻¹ Prędkość obr. ruchu mimośr. - 3300 - 6800 min⁻¹ Suw szlifujący - 5 mm Talerz szlifierski FastFix Ø - 150 mm ciężar - 2,3 kg Zadanie nr 40 Dostawa frezarki ręcznej o parametrach min: Pobór mocy: 2200 W; Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000-22000 min-1; Średnica uchwytu zaciskowego: 6-12,7 mm; Szybkie nastawianie głębokości frezowania: 80 mm; Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania: 20 mm; Maks. średnica frezu: 89 mm; Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36/27 mm; Ciężar: 7,8 kg. Zadanie nr 41 Dostawa frezarki do połączeń o parametrach min: Pobór Moc urządzenia y urządzenia 420 W (dane producenta) Prędkość produktu obrotowa na biegu jałowym 25500 min (dane producenta)¹ Ogranicznik do ustawiania głębokości frezowania 12, 15, 20, 25, 28 mm (dane producenta) Maks. Głębokość frezowania 28 mm (dane producenta) Frez DOMINO do gniazd Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (dane producenta) Nastawianie głębokości frezowania 5-30 mm (dane producenta) Frezowanie po skosie 0-90 ° Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm (dane producenta) Ciężar modelu 3,2 kg (dane producenta) Zadanie nr 42 Dostawa wyrzynarki o parametrach min: maksymalna moc (W): 550 [W] głębokość cięcia w drewnie (mm): 120 głębokość cięcia w aluminium (mm): 10 [mm] głębokość cięcia w metalu (mm): 20 mocowanie brzeszczotu: chwyt typu T maksymalna prędkość skokowa (obr./min): 3800 [obr./min] rodzaj silnika: silnik bezszczotkowy napięcie zasilania: 230 [V] informacje dodatkowe: regulacja obrotów uszkodzony: nie waga (z opakowaniem): 5 [kg] waga urządzenia (kg): 2.4 [kg] Zadanie nr 43 Dostawa odkurzacza mobilnego o parametrach min: Pobór mocy - 350-1200 W Wielkość przepływu maks. - 3900 l/min Podciśnienie maks. - 24000 Pa Powierzchnia filtracyjna - 6318 cm² Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą - 7,5 m Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. - 36/34 l Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 630 x 365 x 596 mm Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. - 2400 W Ciężar - 14,4 kg Zadanie nr 44 Dostawa drukarki 3D o parametrach min: obszar roboczy 300 x 300 x 300 mm średnica filamentu min 1.75 mm średnica dyszy min 0.4 mm materiał do druku HIPS, PET i kompozyty, Z-GLASS typ plików 3mf dxf objSTL Zadanie nr 45 Dostawa Stojak wyposażony w terminale o parametrach min: EASY Stojak targowy Przenośny stojak targowy do prezentacji terminali S7 i S10.Po rozłożeniu terminale są podłączone do zasilania, co umożliwia pokazywanie symulacji podczas zajęć Zadanie nr 46 Dostawa drona do rolnictwa precyzyjnego o parametrach min: Model T650 Maks. czas lotu 27 min. Masa 3290 g (z dwoma akumulatorami, bez gimbala i kamery) Maks. masa startowa 4000 g Maks. prędkość 94 km/h Maks. prędkość wznoszenia Tryb P, A - 5 m/s / Tryb S - 6 m/s Maks. prędkość opadania 9 m/s Temperatura robocza -20° - 40° C Zasięg dolnych czujników 5 m Zakres pracy dolnych czujników 0 - 10 m Zakres pracy przednich czujników 0,7 - 30 m Zasięg górnych czujników 5 m Zasięg sygnału nadajnika 3,5 km w UE (zgodnie z CE) Akumulator nadajnika 6000 mAh 2S LiPo Akumulator ATB50 4280 mAh LiPo 6S 22,8 V Zadanie nr 47 Dostawa symulatora kombajnu o parametrach min: Interaktywna regulacja kombajnu, siedzisko dla operatora i teleskopowa kolumna kierownicza, hydrostatyczna dzwignia do sterowania prędkością jazdy, wielofunkcyjny wyświetlacz na słupku narożnym, 4 monitory Asus 55 cali Komputer o parametrach min: i7 7700 3,6 6 Gb Ram 250 SSD 600 W Forton, Nividia GTX 1060 6gb, chłodzenie procesora Windows 10 Pro Zadanie nr 48 Dostawa zestawu czujników elektronicznych pojazdu o parametrach min: Cztery typowe czujniki ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym silnika (MAP - Sensor) Manowakuometr Potencjometr obrotowy przepustnicy Potencjometr liniowy przemieszczeń zaworu recyrkulacji spalin Czujnik spalania stukowego Czujnik prędkości pojazdu Czujniki położenia wału korbowego silnika: Fotooptyczny Hall’a Indukcyjny (reluktancyjny) Podwójny indukcyjny Czujniki położenia wału korbowego w wykonaniu palcowym, zbierające sygnały z wieńca zębatego i wieńca sektorowego: dwa typy czujnika indukcyjnego, dwa typy czujnika Hall’a Cewka zapłonowa Moduł zapłonu Świeca zapłonowa Woltomierz ze zintegrowanym przełącznikiem Zadanie nr 49 Dostawa systemu regulacji siły hamowania ABS/ASR o parametrach min: Sterownik systemu z hydroagregatem Schemat ideowy z pulpitem pomiarowym Czujniki prędkości - prawy przód Czujniki prędkości - lewy przód Czujniki prędkości - prawy tył Czujniki prędkości – lewy tył Koła z wieńcem zębatym Symulator zacisku hamulcowego Manometr ciśnienia w obwodzie regulacji siłownika hamulcowego – prawy przód Manometr ciśnienia w obwodzie regulacji siłownika hamulcowego – lewy przód Manometr ciśnienia w obwodzie regulacji siłownika hamulcowego – prawy tył Manometr ciśnienia w obwodzie regulacji siłownika hamulcowego – lewy tył Wakuometr podciśnienia Zadanie nr 50 Dostawa systemu common Rail o parametrach min: Sterowanie elektryczną pompą zasilającą niskiego ciśnienia Napęd i sterowanie pompą wysokiego ciśnienia typu „Radialjet” Sterowanie pompą z wewnętrznego układu elektronicznego Sterownie pompą z zewnętrznego stanowiska demonstracyjnego Pomiar bieżących, hydraulicznych parametrów pompy : ciśnienie na wejściu pompy wysokiego ciśnienia (za pomocą manometru) ciśnienie w kolektorze wtryskowym za pomocą czujnika wysokiego ciśnienia wydatku każdego z wtryskiwaczy (za pomocą menzurek pomiarowych)Włącznik zapłonu - stacyjka. Regulacja prędkości obrotowej silnika. Przekaźniki: główny systemu i elektrycznej pompy paliwa. Sterownik systemu. Przekaźniki wentylatora chłodnicy. Potencjometr regulacji wydatku dmuchawy z włącznikiem. Dmuchawa powietrza. Przepływomierz powietrza. Potencjometr symulacji czujnika ciśnienia doładowania Wtryskiwacz paliwa nr 1. Zawór recyrkulacji spalin z kontrolką działania. Wskaźnik napięć systemu z przełącznikiem. Potencjometr symulacji czujnika temperatury paliwa. Potencjometr symulacji czujnika temperatury silnika. Zaciski napięcia wyjściowego 12V/2A. Zadanie nr 51 Dostawa skrzyni przekładniowej ręcznej o parametrach min: wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: łożyska, synchronizatory, przekładnie zębate i wielu innych czynności. Zadanie nr 52 Dostawa skrzyni przekładniowej automatycznej o parametrach min: wielokrotnych czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: łożyska, synchronizatory, przekładnie zębate i wielu innych czynności. Zadanie nr 53 Dostawa Mostu napędowego o parametrach min: Poznanie budowy oraz zasady działania Demonstracja budowy i zasady działania mechanizmu różnicowego w układzie przenoszenia mocy pojazdu samochodowego Umożliwienie nauki czynności demontażu i montażu tylnego mostu stosowanych w procesie naprawy Zadanie nr 54 Dostawa układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym o parametrach min: Kolumna kierownicza z zespołem przegubów Przekładnia kierownicza zębatkowa z siłownikiem hydraulicznym Zintegrowanego silnik elektryczny z pompą olejową - zasilanie układu hydraulicznego Dźwignia zmiany oporu ruchu przekładni Manometr ciśnienia w układzie Zadanie nr 55 Dostawa układu kierowniczego ze wspomaganie elektrycznym o parametrach min: Kolumna kierownicza z zespołem przegubów Przekładnia kierownicza zębatkowa z siłownikiem hydraulicznym Pompa olejowa zasilająca układ hydrauliczny Jednofazowy silnik elektryczny 230V/50Hz napędzający pompę olejową Dźwignia zmiany oporu ruchu przekładni Manometr ciśnienia w układzie wspomagania Zadanie nr 56 Dostawa MD-1165E2 Hydraulika – moduł maxi 2 o parametrach min: Każdy zestaw dydaktyczny umożliwia kształcenie zawodowe w kwalifikacjach E.3, E.18. i E.19 w zawodzie Technik mechatronik (EE.02., EE.21.). Stanowiska są wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Stanowisko ma możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – rozdzielaczem siłowniki, elementy hydrauliki proporcjonalnej itp. Stanowisko wolnostojące Elementy są wyposażone w szybkozłącza bezwyciekowe klasy ISO-F Zawierają materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do platformy e-learningowej. Zadanie nr 57 Dostawa Siłowniki pneumatyczne, pneumatyka, elektropneumatyka i sensoryka oraz płyta montażowa pozioma - moduł dydaktyczny o parametrach min: Zestaw dydaktyczny umożliwia przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla kwalifikacji E.3, E.18. i E.19 w zawodzie Technik mechatronik (EE.02., EE.21.). Stanowisko jest wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Stanowisko ma możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – pneumatyczne, elektropneumatyczne, czujniki itp. Stanowisko przeznaczone do umieszczenia na biurku/stole laboratoryjnym. Standard przyłączy pneumatycznych 4 mm / 6 mm. Inne typy przyłączy pneumatycznych dostępne na życzenie. Zawiera materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do platformy e-learningowej. Zadanie nr 58 Dostawa czujników – zestaw dydaktyczny o parametrach min: do zestawu wchodzi: Czujnik indukcyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. Czujnik pojemnościowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. Czujnik fotoelektryczny refleksyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 kpl. Zwierciadło – 1 kpl. Czujnik fotoelektryczny odbiciowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 kpl. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4 wyjścia, z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC (ME-132B), zestaw złączek zapasowych – 1 kpl. Zasilacz 24 V DC 60 W z przewodem zasilającym – 1 szt. Zadanie nr 59 Dostawa 16 licencji oprogramowania do symulacji układów pneumatycznych i hydraulicznych Zadanie nr 60 Dostawa wiertaki poziomej o parametrach min: Wiertarka pozioma LBM 290K Wymiary stołu - 570x300 mm Przedłużenie stołu - 600x300 mm Droga posuwu w poprzek - 290 mm Droga posuwu w głąb - 155 mm Regulacja wysokości - 140 mm Moc silnika S1/S6 - 230V - 3kW / 4,2kW Moc silnika S1/S6 - 400V - 3,8kW / 5,3kW Liczba obrotów silnika 230V - 2800 obr./min Liczba obrotów silnik 400V - 1400 / 2800 obr./min Uchwyt 2-szczękowy - 20 mm Przyłącze odciągu - 100 mm Waga - 140 - 160 kg

Termin realizacji zamówienia I kw. 2019 Kryterium oceny ofert: cena 100 % inne %

Inne istotne warunki zamówienia

Termin składania ofert do dnia 30 marca 2018r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Zadania.

Uwagi:

Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą jest otrzymanie przez Zamawiającego dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Marianowo 7, 18-421 Piątnica Poduchowna

Faxem na numer: +48 862166611 lub pocztą elektroniczną na adres: zsrmari@izd.psl.org.pl

ZATWIERDZAM mgr Sławomir Łomotowski 15.03.2018 (data, podpis)

Załącznik nr 2

(pieczęć zamawiającego) , dnia

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu na kwotę

co stanowi równowartość euro (1euro = zł)

na podstawie rozporządzenia

3. W dniu zwrócono się do niżej wymienionych

wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1. 2. 3. 4.

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronie

internetowej jednostki (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. 2. 3. 4.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

za cenę

6. Uzasadnienie wyboru:

7. Postępowanie prowadził:

ZATWIERDZAM

(data, podpis)